Аннотация

Методическое пособие по Электроприводу содержит лекции по некоторым разделам курса, примеры решения типовых задач по электроприводу;  предназначено,  для студентов и преподавателей СПО.  Материал, изложенный в методическом пособии, может применяться при  подготовке к зачетам по разделам,  выполнении контрольных работ, самостоятельному изучению основ электропривода.

В методической разработке изложены разделы:

- Краткие сведения об электроприводе.

- Электропривод постоянного тока

- Электропривод переменного тока (асинхронный, линейный, синхронный, общие сведения о шаговом и вентильном электроприводе).

В первом разделе кратко изложены основные законы, назначение, классификация и правила выбора электроприводов, показан процесс пуска включения двигателя в работу.

Главной задачей электропривода является обеспечение требуемого режима работы машин и механизмов, поэтому координаты электропривода (т.е.  переменные характеризующие работу двигателя) должны регулироваться. К координатам ЭП относятся скорость, ускорение, токи, напряжение, момент на валу и т.д.

В основных разделах пособия показаны различные способы изменения скорости электродвигателей при воздействии на его координаты тем или другим способом. Основное внимание  уделено способам изменения электромагнитного момента машины.

Автор рекомендует параллельную работу с методическим пособием по курсу «Электрические машины», в котором подробно изложен материал по построению схемы замещения асинхронного двигателя, пояснена роль каждого элемента схемы.

Учебный материал пособия содержит упрощённый вывод расчетных формул, что способствует приобщению студентов к мыслительной деятельности, лучшему пониманию процессов протекающих в машине, анализу свойств и рабочих характеристик. В конце каждого раздела приводятся примеры решения задач по электроприводу с двигателями постоянного тока и асинхронным двигателем.

Основной целью методического пособия  является выработка у студентов приемов и навыков в самообучении,  проработке учебного материала, решения контрольных задач по изменению параметров электродвигателей,  что помогает им подготовится к выполнению курсовых  и дипломной работ, а в дальнейшем решать производственные задачи.

Следует учесть, что для успешного усвоения курса требуется систематическое изучение предмета по  учебникам «Электрический привод».

В приложении предложены варианты  трёх контрольных работ по основным разделам,  позволяющие проверить степень усвоения студентами материал теоретического курса.

Задачи составлены на базе реальных электрических двигателей современных серий, что придает им определенную практическую направленность.

Методические указания  содержат пояснительную записку из 80 страниц, к которым приложены комплекты с заданиями 3 контрольных работ по 20-30  вариантов.