Аннотация.

«Методическое пособие «Выбор и правила расчета производственного освещения»» адресовано студентам и преподавателям системы СПО при изучении раздела «Осветительные электроустановки» по дисциплинам «Электрическое и электромеханическое оборудование»; «Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования».

Основное назначение учебного пособия  - оказание помощи студентам СПО и всем у кого возникло желание или необходимость выполнить расчёт освещения помещения и выбрать осветительное электрооборудование.

В пособии кратко изложены:

- Общие сведения об основных светотехнических единицах.

- Правила и рекомендации по выбору источников света  и осветительной арматуры.

- Основные формулы и правила простейшего расчета освещения помещения,

- Пример решения задачи по расчету рабочего и аварийного освещения.

Методическое пособие может применяться при выполнении контрольных работ, расчетных заданий и курсовых проектов, так как содержит все  необходимые сведения в  приведенных справочных таблицах. Которые содержат информацию о номинальных параметрах и светотехнических характеристиках применяемых в настоящее время источников света и осветительного электрооборудования. Требования и нормы указанные в справочном материале  построены на основании  статей ПУЭ, СНиП 3.05.06-86 – «Электротехнические устройства» и СНиП 23-05-95 -  «Естественное и искусственное освещение».

При необходимости выполнения освещения с помощью ламп и светильников современного производства, расчет ведется по той же методике, с использованием технических данные и характеристик требуемых или выбранных  источников света и светильников, сведения о которых легко найти в интернет справке.

Обычно проектирование освещения связано с расчетом и выбором электропроводки, материал о последнем даётся  в методическом пособии «Правила расчета и выбора электропроводок до 1 кВ».

Проектирование освещения стадионов, городских улиц, помещений специального назначения (больничных палат, рекламных выставок) имеет ряд специфических особенностей, поэтому не может вестись по предложенной методике. Которая вполне может применяться при расчёте освещения административных, учебных,  жилых и  других помещений, не имеющих особых требований к углу падения света, распределению светового потока, спецэффектам и т.п.